Remarque : un calcul doit comporter les éléments suivants : une formule, la transformation de cette formule (éventuellement), les valeurs numériques de l'énoncé et un résultat avec l'unité appropriée.

1 - Étude théorique / Q1/ Signification du paramètre de 1kW/m² : / Q2/ Analyse de la courbe ci-contre

	Valeur	Appellation	Abréviation
Tension fournie quand le courant est nul
Courant fourni quand la tension est nulle

Q3 /	Valeur	Appellation	Abréviation
Tension / au point rouge
Courant / au point rouge

Q4 / Calcul la puissance maximum Pu fournie par le panneau :

Q5 / Dimensions du panneau :
 Surface du panneau :
 Puissance reçue par le panneau Pa =
 Rendement du panneau η =
Comparaison des valeurs avec les données du constructeur, commentaires :

2 - Étude en simulation
2-1) Caractéristiques nominales
Q6 / Sur la courbe I(V)	Voc	Isc
Valeur

Q7 / Sur la courbe P(V)	puissance Maximum Pmp	Vmp
Valeur

Q8 / Sur la courbe I(V)	Vmp	Imp
Valeur

Q9 / Comparer vos 5 valeurs mesurées aux curseurs avec celles réglées dans les « caractéristiques du panneau solaire » du logiciel et commenter les écarts éventuels :
Q10 / caractéristiques du panneau solaire :

Vco
Imp

2-2) Influence de l’irradiance
Q11 /
Irradiance (W/m2)	0	200	400	600	800	1000
Isc (A)
Voc (V)
Pmp (W)

Q12 / Graphe de Isc = f (Irradiance) et graphe de Pmp = f (Irradiance).

Q13 / Commentaire sur l'évolution de la tension à vide en fonction de l'irradiance :
Commentaire sur l'évolution du courant de court-circuit en fonction de l'irradiance :
Commentaire sur l'évolution de la puissance en fonction de l'irradiance :

2-3) Influence de la température
Q14 /
Température (°C)	0	10	20	30	40	50
Isc (A)
Voc (V)
Pmp (W)

Q15 / Graphe de Pmp = f (Température).

Q16 / Commentaire sur l'évolution de la tension à vide en fonction de la température:
Commentaire sur l'évolution du courant de court-circuit en fonction de la température :
Commentaire sur l'évolution de la puissance en fonction de la température :

Q17 / Conclusion sur les conditions météo idéales pour le fonctionnement des panneaux photovoltaïques :

2-4) Association de panneaux solaires
Q18 / Association série	Voc	Isc	Pmp
Valeur

Comparaison de ces 3 valeurs avec celles d'un panneau seul :
Q19 / Association parallèle	Voc	Isc	Pmp
Valeur

Comparaison de ces 3 valeurs avec celles d'un panneau seul :
Q20 / Association mixte
 Schéma de raccordement d'une groupe de panneaux de 40 W qui donnerait au moins 80 Volts et un courant de court-circuit de 10 Ampères.

―
+

Calcul de la puissance totale fournie par ce groupement de panneaux solaires.